## Slide 1: Manejo del ganado y factores que garanticen la calidad de la piel.

## Slide 2: La piel en la planta de beneficio.
Daños ocasionados a la piel durante la recepción y manejos de los animales en los corrales.
Buenas practicas de manejo del animal ante_morten.

## Slide 3: Daños ocasionados a la piel durante la recepción y manejos de los animales en los corrales.
Marcas: la aplicación de las marcas ácidas y hierros calientes.
Uso de implementos cortantes: es prohibido utilizar cuchillos, navajas y puntillas por k producen heridas y afectan a la calidad de la piel.
Infraestructura de los corrales: pueden causar daño por el mal estado de los corrales y rampas de conducción al presentar salientes, tornillos, puntillas que rayen las pieles y deterioro de la carne.
Manejo operativo: inadecuado manejo por parte de los operarios en el proceso de conducción de los animales.

## Slide 4: Buenas practicas de manejo del animal ante_morten.
Pesaje: la planta de sacrificio dispondrá de una bascula para determinar el peso del animal vivo.
Marcado: la mejor identificación de los animales de diferentes propietarios se coloca un numero con tinta barniz, y a su vez identifica el sexo del animal.
Conducción: el manejo de los animales a la sala de sacrificio se debe realizar con la mayor delicadeza posible.
Inspección: con el fin de detectar a los animales enfermos de los sanos y separarlos.
nunca hay que sacrificar conjuntamente los animales sanos de los enfermos.
Reposo: se proporciona descanso digestivo y físico a los animales, por un lapso de tiempo de 12 a 24 horas.
Baño externo: se lo realiza con chorros de agua fria a presión, permitiendo la limpieza de la piel y posibilita que la sangre se concentre en los grandes vasos sanguíneos mejorando la calidad de la carne y de la piel.

## Slide 5: Buenas prácticas en la obtención de pieles.
1.- El sacrificio
Corresponde a los siguientes pasos.
Insensibilización: Es un procedimiento que permite aturdir o anestesiar al animal para facilitar el izado y la sangría. Método de insensibilización en usos de pistolas especiales de perno cautivo, pistolas que aturden por conmoción cerebral y la corriente eléctrica.

## Slide 6: Izado.
Consiste en izar al animal de una de sus extremidades a una riel para facilitar la sangría y las labores de obtención de la piel.

## Slide 7: Degüello.
Consiste en cortar los grandes vasos sanguíneos a la altura de la unión de la cabeza con el cuello por detrás de la mandíbula o en el cuello a la entrada del pecho en el primer caso se denomina sangría alta y en el segundo, sangría baja.
Se debe realizar con la mayor precisión posible que permita un eficiente sangrado y evitar causar cortes que deterioren la piel. Una sangría inadecuada produce el defecto de cuero venoso que facilita la putrefacción mas rápida.

## Slide 8: 1.2 el desuello
Es una etapa importante en el faenamiento del animal y comprende todos los pasos técnicos necesarios para retirar la piel sin alterar su calidad.
En las plantas de sacrificio cuentan con técnicas y equipos adecuados.
Utensilios.(cuchillo recto y curvo, afilador y porta cuchillos)
Maquinaria. (cuchillos neumáticos o eléctricos y maquina desarrollaradora.)

## Slide 9: Ventajas de los cuchillos neumáticos y eléctricos.
Garantizan k la piel no sufra cortes.
El desuellos se realiza con mayor rapidez y eficacia .
Contribuyen a la calidad de la piel y carne.
En algunos países es mas cotizada las pieles obtenidas por este método.

## Slide 10: Ventajas de la maquina desarrollaradora
Facilita el desprendimiento de la piel por tracción y protegiéndola de cortes y rayones .
El método de tracción mas utilizada es de tracción hacia arriba con una cadena sin fin que permite el enganche de las partes libres para que sea extraída.

## Slide 11: Factores que garanticen la calidad.
1.- evitar la contaminación asociada por la sangre y contenido gastrointestinal puesto que contribuye a la rápida descomposición.
2.- el tiempo entre el desuello y la aplicación de un método de conservación debe ser mínimo con el fin de evitar el crecimiento de bacterias.
3.- Se debe evitar doblar las pieles para su transporte ya que puede existir caída del pelo y putrefacción de la misma produciendo daños por contaminación.

## Slide 12
4.- el transporte de las pieles desde la planta de sacrificio hasta la cuertiembre se debe hacer en el menor tiempo posible, hay k tener en cuenta que en 4 horas después del desuelle se inicia la actividad enzimática y por ende el proceso de deterioro.
5.- Lavar las pieles antes de transportarlas con agua fría para eliminar la suciedad.
6.- someter previamente a las pieles a enfriamientos mediante la aplicación de hielo.

## Slide 13
7.- Nunca trasportar pieles dañada con aquellas que se encuentren en buen estado.
8.- los vehículos deben limpiarse y desinfectarse antes y después de la carga.