## Slide 1
Industrias Lácteas
Quinto Semestre
Ing. Sebastian Guerrero MsC.

## Slide 2: UNIDAD 2
TECNOLOGÍADELOSDERIVADOSLÁCTEOS. ELABORACIÓNDEQUESOSTIPO FRESCOS, SEMIMADUROS, MADUROS,DEPASTAHILADA

## Slide 3: Elaboración del queso Generalidades

## Slide 4: Definición del queso
El queso es la cuajada de la leche consolidada y utilizada como alimento.
Es el producto, más o menos fermentado, obtenido por la coagulación de la leche mediante el cuajo.

## Slide 5: Definición del queso
Congreso de Ginebra (Suiza): Es el producto de la maduración de la cuajada, obtenida por la coagulación de la leche, ya sea entera o semidescremada, por adición de cuajo o de un ácido orgánico (cítrico), con o sin adición de colorante y sal, suficientemente liberada del suero.

## Slide 6: Principales aspectos tecnológicos
Preparación de la leche
Coagulación
Corte de la cuajada, elaboración, sedimentación, moldeado y prensado
Salazón
Maduración

## Slide 7
La leche para la elaboración del queso debe ser higiénicamente obtenida de vacas sanas, con alto contenido de sólidos (proteína), grasa normalizada y libre de sustancias inhibidoras o aditivos.

## Slide 8


## Slide 9
Se recomienda pasteurizar la leche por el sistema HTST y, luego, adicionar cloruro de calcio para recuperar este elemento.

## Slide 10: Obtención de la cuajada
Una vez preparada la leche, se agrega el cuajo obtenido del estómago (cuajar) de los rumiantes lactantes, algunos vegetales o microorganismos, que puede ser líquido
o sólido.

## Slide 11: Obtención de la
cuajada



## Slide 12


## Slide 14: Coagulación por cuajo

1.
2.

## Slide 16: Coagulación por cuajo

3.
4.

## Slide 17: Desuere, sedimentación, moldeo y prensado
Cuando comienza el corte y la agitación de la cuajada, la microflora del cultivo aumenta más de 6,5 veces en 1,5 horas.

## Slide 18
La cuajada cortada se agita para extraer el suero, luego se sedimentan y prensan los granos.

## Slide 19
La cuajada se reparte en moldes y se somete a un prensado durante 15 – 16 horas. Se voltea entre 2 y 4 veces.

## Slide 20
El objetivo del prensado es separar una parte del suero, compactar la masa de la cuajada e imprimir la forma deseada al queso.

## Slide 21
El prensado varía de intensidad y duración de acuerdo al tipo de queso.

## Slide 22
Se utilizan prensas horizontales o
verticales.

## Slide 23
A partir del corte de la cuajada, el producto se denomina queso.
Un día después del prensado se saca el producto de los moldes y se envía a
salazón.

## Slide 24: Salazón
Puede realizarse de tres formas:
En seco
En salmuera
En la cuajada

## Slide 27: Salazón



## Slide 28: Salazón
Este proceso debe realizarse entre 10 y 12º C.
Una vez culminada, los quesos se trasladan a las cavas de maduración donde permanecerán mayor o menor tiempo, de acuerdo al tipo de queso a elaborar.

## Slide 30: Sal y microorganismos



## Slide 31: Sal y microorganismos
Las bacterias lácticas resisten sólo concentraciones menores de sal: 1 – 2%.
Las bacterias butíricas también son sensibles a la sal y resisten concentraciones hasta del 2%, pero sus espórulas solamente hasta el 1%.
Las bacterias coliformes son muy tolerantes a la sal. Resisten concentraciones hasta del 6%.

## Slide 32: Sal y microorganismos
Las bacterias de la superficie del queso se activan con la sal durante la maduración.
Los hongos son muy sensibles a la sal. Los camemberti
son muy resistentes y los roqueforti aún más.
La sal tiene un efecto conservante en el queso al inhibir las bacterias contaminantes.

## Slide 33: Maduración y procesos bioquímicos
La maduración se define como el proceso mediante el cual se modifican las características organolépticas y físico – químicas de los componentes lácticos, que le otorgan las propiedades típicas al producto final.

## Slide 34: Maduración y procesos bioquímicos



## Slide 35
En el interior del queso, una multitud de microorganismos, bacterias, mohos y levaduras forman otros que incrementan su digestibilidad, valor alimenticio y le confieren su gusto y aroma particulares.

## Slide 36
Etapas de la maduración
Fermentación láctica o hidrólisis de lactosa
Se inicia en la tina quesera, cuando
se adicionan los cultivos lácticos.
Es el resultado de la degradación de la lactosa por acción de las bacterias lácticas con producción de ácido láctico, gas carbónico y agua.
Según el queso, la lactosa puede completar su degradación entre 24 horas y 3 días después de su elaboración.
El ácido láctico combinado con sales (de calcio) produce lactatos, que son la base para la producción de algunas sustancias liberadoras de aroma y sabor.

## Slide 37: Etapas de la maduración



## Slide 38: Etapas de la maduración
Hidrólisis de proteínas
  Se inicia con la adición del cuajo a la leche y continúa en el queso por acción de las enzimas proteolíticas liberadas por los cuerpos bacteriales de los cultivos lácticos, pasando por procesos de degradación:
CO2 + NH3

## Slide 39: Etapas de la maduración




## Slide 40
Etapas de la maduración




## Slide 42: Etapas de la maduración
Con temperaturas entre 12º y 16º C por 3 a 4 semanas, se producen las cuatro primeras reacciones.
Entre 20º y 24º C por seis semanas, se producen el ácido propiónico y el dióxido de carbono.

## Slide 43: Formas de maduración
Maduración de adentro hacia fuera de la masa: se presenta en quesos duros.
Maduración por la superficie: se lleva a cabo en quesos blandos. Desarrolla una flora característica.
Los quesos semimaduros combinan
los dos métodos.

## Slide 44: Clasificación de los quesos
Según el contenido de grasa
  Grasos (40% en adelante)
  Semigrasos (mínimo 25%)
  Magros (menos del 25%)

## Slide 45: Clasificación de los quesos
Según la consistencia
Duros:
  Cocidos y no cocidos
  Prensados y no prensados
Semiduros
Blandos

## Slide 47
Clasificación de los quesos
Quesos duros y semiduros
Quesos holandeses (Gouda, Pategrás)
Quesos suizos (Emmenthal, Gruyere, San
Polin)
Quesos rusos
Quesos ingleses (Cheddar)

## Slide 48: Quesos Holandeses

## Slide 49: Quesos Suizos

## Slide 51
Clasificación de los quesos





## Slide 52: Quesos de pasta hilada

## Slide 53: Quesos de pasta herborizada

## Slide 54: Queso fundido

## Slide 55: Otros aditivos





## Slide 56: Otros aditivos


## Slide 57
Papel de los fermentos lácticos (cultivos)
en la elaboración de quesos:
  Desarrollo de acidez: La acidificación producida por las bacterias lácticas ejerce un control sobre los contaminantes que pueden causar defectos en el queso. La acidez fomenta el desuerado.
  Desarrollo del sabor por la formación de ácido láctico. Transforman cuerpo y textura.
  Desarrollo del gas y sabor. La liberación de CO2 influye en la textura del queso (ojos); su sabor se debe a la formación de productos de aroma (diacetilo y ácidos volátiles).

## Slide 58: Principales microorganismos usados en quesería
Cultivo Función Tipo de queso
Propionibacterium
shermanii
Producen aroma,
sabor y ojos
Emmental y otros
quesos suizos
Lactobacillus bulgaricus
L. Helveticus
L. Lactis
Producen acidez y
sabor
Suizo, Emmental,
quesos italianos
Streptococcus
thermophilus
Acidez
Emmental, Cheddar,
quesos italianos
Streptococcus
diacetilactis
Aroma
Generalmente en
todos los quesos
Streptococcus cremoris
S. Lactis
Acidez
Todos los tipos de
quesos
Leuconostoc citrovorum
y L. destranicum
Aroma y sabor
Generalmente en
todos los quesos
Streptococcus durans
S. faecalis
Acidez y aroma
Cheddar y algunos
quesos suizos

## Slide 59
Otros cultivos
Brevibacterium linens: cultivo utilizado para tratar la superficie de los quesos tipo tilsit.
Penicillium roqueforti (moho azul): usado para quesos tipo Roquefort, Gorgonzola y Stilton.
Penicillium camemberti o P. candidum:
para el queso Camembert y el Brie.

## Slide 61
Limpieza



## Slide 62: Parafinado



## Slide 63: para que la parafina se adhiera.
Parafinado
El queso debe estar completamente seco
La parafina debe ser flexible para evitar su ruptura y fácil desprendimiento al consumir.
Los quesos semiblandos, especialmente, no se parafinan: se empacan al vacío en bolsas plásticas o de celofán.
También se utilizan materiales como el papel aluminio, hojas de plátano o fique.

## Slide 64
Aspectos nutritivos de los quesos
El queso es uno de los alimentos más nutritivos: consta de proteína de leche concentrada.
El queso es más fácil de digerir que la leche fresca porque la lactosa se descompone parcialmente.
Si un adulto consume 30 gramos de queso diario, habrá cubierto el 30% de su necesidad diaria de calcio, el 16% de proteínas, el 19% de vitamina A y el 7% de vitamina B12.

## Slide 65: Distribución de los componentes de 100 Kg de leche en el queso (izquierda), en el suero (derecha)

## Slide 66: Distribución de los componentes de 100 Kg de leche en el queso (izquierda), en el suero (derecha)

## Slide 67
Principales alteraciones del queso
Hinchazón precoz
Frecuente
Gases acumulados (hidrógeno y anhídrido carbónico) aumentan aberturas del queso
Grietas interiores
Formación de ojos
Causa: Presencia de coliaerógenos y el estreptococo de la mastitis, que fermentan la lactosa.

## Slide 68: Principales alteraciones del queso
Hinchazón tardía
Rara
Propia de los quesos duros
Atribuida a gérmenes esporulados del forraje que determinan fermentación butírica (clostridios)

## Slide 69: Principales alteraciones del queso
Reblandecimiento
  Consecuencia de un exceso de flora proteolítica y de hongos penicillium.
  Defecto de elaboración en los quesos blandos y semiduros mal desuerados o conservados en ambientes húmedos.
  Frecuente en el
Roquefort y el Cabrales.

## Slide 70: Principales alteraciones del queso
Putrefacción
  Se debe a gérmenes de la putrefacción
  Aparece preferentemente sobre pastas poco ácidas (la acidez es antagónica para la proliferación de este tipo de gérmenes)
  Putrefacción blanca: bacilo putrificus
  Putrefacción gris: Bacterium proteolíticum

## Slide 72
Principales alteraciones del queso
Enmohecimiento
Desarrollo de colonias de hongos sobre la superficie del queso
Determina la formación de capas de diferente color según el hongo (verdoso en los penicillium, marrones en el clodosporium, negro en el aspergillus niger).
Muchas veces se elimina removiendo esa capa y frotando con vinagre.
Propio de quesos conservados en lugares húmedos, oscuros y sin ventilación.

## Slide 73: Principales alteraciones del queso
Alteraciones del sabor
  Rancio: fermentos proteolíticos y lipolíticos
  Amargo: levaduras
  A sebo
  A pescado
  A jabón
  Se debe a muchas causas: bacterias, levaduras, desaseo.

## Slide 74: Principales alteraciones del queso
Alteraciones del color
  Manchas negras formadas por gérmenes productores de SH2 que al hacer contacto con el hierro de los recipientes forma sulfuro de hierro.
  Color azul por el bacilo cianofuscus.
  Mancha o cinta roja producida por
gérmenes.
  No suelen ser nocivos.

## Slide 75
Principales alteraciones del queso
Grietas
Defecto de fabricación.
Puede afectar sólo a la pasta o llegar hasta
la corteza.
Se deben a la mala soldadura de la caseína, en este caso no afecta la sanidad del queso.
También son consecuencia de la hinchazón. En este caso pueden afectar la sanidad del producto, puesto que puede llevar colis exaltados.

## Slide 76: Cifras de transición
Las cifras de transición indican qué porcentaje de la materia original, presente en la leche, es evacuado con el suero y cuál permanece en el queso.

## Slide 77: Composición de la leche, suero y queso fresco antes del salado y cifras de transición a un queso semiduro
LECHE
3,2% MG.
3,5% PROTEÍNA
4,7% LACTOSA
0,8% CENIZAS
87,8% AGUA
COÁGULO |  | SUERO Cifras de | Transic.
3,2% MG. |  | 0,36% MG. 10% | 
3,5% PROTEÍNA |  | 0,98% PROTEÍNA | 25%
4,7% LACTOSA |  | 5,6% LACTOSA | 96%
0,8% CENIZAS |  | 0,58% CENIZAS | 65%
87,8% AGUA |  | 93,02% AGUA | 
QUESO 26,5% MG.
Cifras de Transic.
90%
75%
4%
35%
24,2% PROTEÍNA
1,7% LACTOSA
2,6% CENIZAS
45,0% AGUA
Cuajo/bacterias
Acidez, temperatura, agitación y prensado

## Slide 78
Materia Grasa en leche para fabricación de quesos
Para elaborar un producto uniforme es necesario ajustar el contenido de materia grasa en la leche a cierto nivel.
El contenido de MG en leche para fabricación de quesos depende de:
Materia grasa en la materia seca del queso
Contenido de sólidos no grasos en la leche
Cifras de transición de los componentes sólidos de la leche

## Slide 79: Cálculo de la materia grasa en la leche según cifras de transición
% MG (L) x t1 x 100
(% MG (L) x t1 + % Pr x t2 + % Ce x t3 + Lac x t4)
DONDE:
MG/MS = Materia grasa en la materia seca del queso MG (L) = Materia grasa en la leche
Pr = Proteínas
Ce
Lac
= Cenizas (valor promedio: 0,8%)
= Lactosa (valor promedio: 4,7%)
t1 = materia grasa 90%
t2 = proteína 75% t3 = cenizas 35% t4 = lactosa 4%
En la parte superior de la fórmula aparece la cantidad de materia grasa que pasa al queso; en la parte inferior, la cantidad de sólidos totales en la leche que pasan al queso. Se aísla el factor MG (L).
% de materias de la leche que pasan al queso
Cifras de Transición

## Slide 80: MG (L) =
% MG/MS (% Pr x t2 + % Ce x t3 + % Lac x t4)
t1 (100 - % MG/MS)
MG (L) =
% MG/MS (% Pr x 0,75 + 0,8 x 0,35 + 4,7 x 0,04)
0,90 (100 - % MG/MS)
MG (L) =
% MG/MS (% Pr x 0,75 + 0,468)
0,90 (100 - % MG/MS)
El contenido de proteínas de la leche se analiza rápidamente mediante el equipo Pro – milk.

## Slide 81
Ej. Hay que fabricar un queso Gouda con un mínimo de 48% MG/MS en el producto final. El queso fresco sin sal debe tener 51% MG/MS.
Si la leche contiene 3,5% de proteínas, debe estandarizarse así:
MG (L) = 51 (3,5 x 0,75 + 0,468) = 3,51 MG
0,90 (100 - 50)
La estandarización precisa exactitud. Un error de 0,1% MG en la leche producirá un cambio de 1% en MG/MS en un queso de aproximadamente 45% MG/MS.

## Slide 82: QUESOS MADUROS

## Slide 84
⦿ ¿Qué es un queso maduro?
Los quesos maduros son aquellos que en su proceso de elaboración requieren de más tiempo y su proceso de maduración es largo, requiere de un cuidado especial para obtener un producto único

## Slide 85
QUESOS MADUROS O DUROS
Queso Gouda
Queso Parmesano.
Queso Brie.
Queso Camembert.
Queso CHeddar.
Queso Azul.
Queso Emmental.
Queso Fondue.
Queso Gruyere.
Queso Holandés.

## Slide 87: Queso Gouda

## Slide 91
⦿ Proceso de elaboración de los quesos madurados
1.- CONTROL DE CALIDAD
⦿ ¿Qué función tiene el control de calidad?
La calidad de la leche, así como de todos sus derivados, está determinada sobre todo por la calidad del producto original (LECHE). Este, a su vez, depende de las condiciones de los animales, de las zonas de producción, del trato recibido, del transporte o de la conservación.
⦿ ¿Cómo se realiza el control de calidad en la leche?
Para asegurarnos que la leche es apta para el proceso debemos seguir los estándares MINIMOS presentes en la norma técnica ecuatoriana INEN 009 LECHE CRUDA REQUISITOS, o los requisitos puestos por la empresa.

## Slide 92
2. RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA
Una vez que aceptamos la leche para realizar un proceso realizamos los siguientes pasos
Filtración:
Con la ayuda de filtros, telas, tamices filtramos la leche para evitar impurezas en el producto
Control de volumen: Medición.

## Slide 93
⦿ 3. PASTEURIZACIÓN
La pasteurización o pasterización es un proceso térmico que es realizado en líquidos (generalmente alimentos) con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos (como por ejemplo ciertas bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etc.)
Tipos de pasteurización
⦿ Proceso VAT: 65°C con retención de 30 minutos
⦿ Proceso HTST: 72° por 15 segundos
⦿ Proceso UHT: 138°C por menos de 2
segundos

## Slide 94
⦿ 4. ENFRIAMIENTO
⦿ El enfriamiento de la leche es un proceso muy importante ya que las altas temperaturas destruirían un alto porcentaje de bacterias, por lo tanto es necesario bajar la temperatura antes de la inoculación de fermentos e insumos. Se recomienda que la temperatura sea de 37 a 40 °C

## Slide 95
⦿ 5.PRUEBAS DE ACIDEZ
⦿ Se realizan con el fin de determinar la acidez de la leche en grados Dornic antes de la inoculación y después de esta, con el fin de revisar si el fermento se encuentra trabajando normalmente, para comprobar si el fermento se encuentra activo, después de un reposo de 30 minutos aumentara los grados Dornic en la leche cuando este ha sido inoculado.
⦿ La medición de la acidez puede hacerse con una bureta Dornic directamente. Para la transformación se menora un decimal del porcentaje
Ejemplo
1.9% de acidez = 19° Dornic

## Slide 96
⦿ 6. INOCULACIÓN DEL FERMENTO
¿Qué es un fermento láctico?
Son bacterias que facilitan la transformación del azúcar de la leche (conocido como lactosa) en ácido láctico. Así la leche deja de ser leche y se convierte en un nuevo producto con sabores, olores y texturas diferentes.

## Slide 98
7. INCUBACIÓN
Comprende la fase de multiplicación microbiana
Tipos de cultivos iniciadores
⦿ Naturales
Muchas bacterias de origen desconocido, no presentan uniformidad de sus características y los productos pueden ser de características variables. Presentan resistencia a fagos y otros microorganismos. En algunos quesos como el queso paípa – de origen colombiano – se fermenta con la flora natural de la leche.

## Slide 99
⦿ Seleccionados
Poca variedad de bacterias, todas conocidas y de proporciones bien definidas. su comportamiento es muy conocido, los productos pueden tener siempre las mismas características, fácilmente alterados por contaminantes químicos y biológicos, son de menor mano de obra para su manejo se ahorra cantidad sustancial de leche.
⦿ Simple o definido
Constituido por una cepa o un grupo de cepas identificadas. Mezcla o compuesto: más de una cepa, aportando cada una características especiales. Los cultivos lácticos pueden ser categorizados en mesofílicos o termofílicos: muser nck

## Slide 100
⦿ Cultivos mesófilos
En la producción de derivados lácteos este tipo de cultivo se utiliza en la elaboración de quesos madurados y frescos como: Barra, Pategras, Gouda, Fresco (crema) y Mozzarella, dentro de estos también están incluidos los que se utilizan en la producción del kumis
⦿ Cultivos termófilos
Estos cultivos son utilizados para elaborar quesos que se caracterizan por sus altas temperaturas de cocción como por ejemplo Parmesano, Provolone y Suizo y la producción del yogurt y otros como pseudomonas.

## Slide 101: ⦿ 8. ADICION DEL CALCIO
El objetivo es estandarizar la formación de cuajada manteniendo estable la capacidad de coagulación de la leche que puede disminuir tras el proceso de pasteurización y por tanto, la adición de cloruro cálcico reconstituye el calcio perdido (insolubilizado). El efecto que subyace es un aumento de la fuerza de atracción de las moléculas de caseína debido a la calcificación de los residuos de glutamato y aspartato, lo que permite una coagulación correcta y una cuajada firme.

## Slide 102
9. ADICIÓN DEL CUAJO
Cambio del estado físico de la leche, al pasar de líquido a sólido. Este coágulo o gel poseerá diferentes características dependiendo de la forma en que se obtuvo: coagulación ácida (por acidificación hasta pH 4,6), coagulación enzimática (por acción de un enzima proteolítico), o coagulación mixta (debida a la acción conjunta del ácido y del enzima)
Para saber la cantidad necesaria de cuajo, se debe consultar la ficha técnica del proveedor

## Slide 103
⦿ 10. CORTE DE LA CUAJADA
El corte de la cuajada tiene como finalidad aumentar la superficie total de salida del suero y acelerar la salida de éste. También hace posible un calentamiento uniforme y completo de la masa.
Entre más fino sea el corte, más rápida y completa es la expulsión del suero. Pero no se debe pulverizar la cuajada, pues se aumentan las pérdidas arrastradas por el suero.
Se debe hacer un corte de tal modo que los granos queden uniformes, cuando el tamaño de los granos no es uniforme, unos quedan con menos humedad, más elásticos y con menor acidez final y otros (los de mayor tamaño) quedan más blandos, más llenos de suero y con una acidez final más alta.

## Slide 105
⦿ 11. AGITACIÓN DE LA CUAJADA
Después del corte de la cuajada el grano empieza a presentar cada vez más la tendencia a sumergirse (hundirse) en el suero y la densidad de éste va subiendo.
Si enseguida del corte se deja reposar el grano largo tiempo en el fondo de la tina, éste se adhiere y se vuelve a formar una masa blanda y compacta.
Para conservar el grano suelto y evitar que se apelmace formando grumos es necesario, mantenerlo en constante movimiento por medio de la agitación. Esta agitación debe ser lenta al principio y a medida que la consistencia y la densidad del grano aumentan se va aumentando a velocidad.

## Slide 106
⦿ 12. DESUERADO
El desuerado de la cuajada consiste en la separación de la mayor parte del suero que se encuentra acompañando los granos de cuajada.
Para separar la cuajada del suero hay diferentes métodos. Los más conocidos son:
⦿ A. Con manguera.
⦿ B. Con una paila o recipiente pequeño.
⦿ C. Por la llave de desuerado.
⦿ D. Colocando los granos en un lienzo.

## Slide 107
⦿ 13.LAVADO DE LA CUAJADA
⦿ El lavado consiste en la mezcla de la cuajada con agua caliente, con el propósito de sacar el suero cargado de lactosa y acido láctico y remplazarlo por agua pasteurizada. Diluyendo la lactosa se detiene la acidificación de cuajada.
⦿ Esta operación nos sirve para obtener quesos blandos sin exceso de acidez, pues al quedar mucho suero en los granos de la cuajada, con el tiempo la lactosa se convertirá en acido láctico, y ese exceso puede producir grietas en el queso.

## Slide 108
⦿ 14. MOLDEO y VOLTEO
⦿ El moldeo consiste en la colocación de los granos de la cuajada dentro de un molde, para darle forma de queso, los moldes pueden ser de acero inoxidable y de tubo plástico perforado.
⦿ Los moldes contienen agujeros por los cuales se elimina el suero del queso

## Slide 109
⦿ 15. PRENSADO
⦿ Una vez llenados los moldes pasamos al prensado, que tiene como finalidad dar la forma definitiva al queso, evacuar el suero y el aire atrapado entres los granos y favorecer la unión de los granos de la cuajada. La presión y la duración del prensado dependerán del tipo de quesos que se desee elaborar. En la mayoría de las queserías actualmente se realiza la presión de forma mecánica.
⦿ Existen 2 tipos de prensa mecánica e hidráulica

## Slide 110
Prensa mecánica
Prensa hidráulica
Tipo de queso | Peso
Quesos andinos | 4kg
Quesos maduros | 6kg

## Slide 111
⦿ 16. SALADO
⦿ Objetivos del salado.
⦿ 1.- Completar el desuerado de los quesos: Durante el proceso de salado en salmuera, y, a través de un proceso de equilibrio de presión osmótica, a la vez que ingresa salmuera a los quesos, los mismos pierden una mayor cantidad de suero desde su interior.
⦿ 2.- Regular la actividad microbiológica y enzimática: El aumento de la concentración salina dentro del queso inhibe varias reacciones enzimáticas y evita el desarrollo de microorganismos contaminantes. Este mecanismo se produce básicamente por la interferencia que realiza la sal sobre la actividad del agua (Aw) dentro del queso.
⦿ 3.- Función gustativa: La concentración salina que se incorpora al queso proporciona la salinidad necesaria para agradar al paladar de los consumidores.
⦿ 4.- Formación de la corteza: El proceso de salado en salmuera contribuye a la formación de una corteza más rígida que mantiene la forma del queso más definida.

## Slide 112
⦿ Preparación de la salmuera
⦿ La salmuera se prepara disolviendo sal en agua. Aproximadamente una proporción de sal de xxx a xxx g/L de agua equivale a una concentración de 21º Beaumé y es adecuada para salar los quesos. La sal que adquiere el queso depende no sólo de la concentración de sal a la que se prepare la salmuera sino también de la temperatura de la salmuera; del tamaño del queso y su "porosidad" y, evidentemente, del peso de éste.
Como orientación para quesos de un peso aproximado de 1 Kg pueden bastar de 6 a 8 horas de salado en una salmuera refrigerada a 6-8ºC y a una concentración de 19º Beaumé.

## Slide 113
17.OREO
Después de su elaboración los quesos permanecen un tiempo en etapa de oreo, característica esta que permite el secado de su superficie y homogeneizado del color, de la misma manera que se desarrolla la cáscara más dura y que a su vez es su protector.
Una buena sala de oreo: debe tener controlada la temperatura y la humedad. La temperatura no debe ser muy elevada para evitar riesgos de desarrollo le la contaminación con posibles hinchazones y malos sabores.

## Slide 114
⦿ 18. CÁMARA DE MADURACIÓN
⦿ ¿Qué es una cámara de maduración?
⦿ En la cámara de maduración los quesos están sobre madera (nunca con resina), jaulas de plástico. En ambos casos es conveniente voltear los periódicamente para que se sequen ambas caras por igual. Así mismo, hay que extremar La higiene para evitar contaminaciones en corteza de otros mohos, que no son los deseados. En cámaras muy húmedas donde se favorece el crecimiento de mohos.

## Slide 115
⦿ Cambios químicos en la maduración
⦿ a) GLUCOLISIS: Mediante la cual se produce la transformación de la lactosa en ácido láctico, cantidades pequeñas de acético y propiónico, así como diacetilo y CO2
⦿ b) PROTEOLISIS: Mediante la cual se transforma las proteínas en derivados. Es uno de los procesos más importantes, ya que además de intervenir en las características olfato-gustativas, interviene fundamentalmente en la textura y el aspecto al mismo tiempo que se acumulan, dependiendo del tiempo, una notable variedad de productos.
⦿ c) LIPOLISIS: Mediante la cual se produce la hidrólisis de la grasa, generalmente en pequeñas cantidades, cuyos derivados; ácidos grasos y productos de su transformación, influyen decisivamente en las características olfato-gustativas del queso.

## Slide 116
⦿ Agentes responsables de la maduración
⦿ a) ENZIMAS: Algunas de ellos como las lipasas y proteasas pueden proceder de la propia leche en pequeñas cantidades. Otros son segregados por los microorganismos presentes en el queso.
⦿ b) CUAJO: Es un enzima proteolítico que no sólo interviene en la coagulación, sino que dependiendo de la cantidad, puede actuar en la evolución posterior del queso
⦿ c) FLORA MICROBIANA: La cuajada tiene microorganismos procedentes de la propia leche, cuando no se pasteriza, de los fermentos añadidos y otros que se desarrollan en la superficie y el interior, los cuales interviene en la maduración mediante sus enzimas.

## Slide 117
⦿ Factores que actúan en la maduración
⦿ a) AIREACIÓN: El oxígeno condiciona el desarrollo de la flora aerobia y la facultativa, asegurando las necesidades de oxígeno en la flora superficial como son los mohos, levadura y algunas bacterias proteolíticas de superficie como el Brevibacterium.
⦿ b) HUMEDAD: Favoreciendo el desarrollo microbiano, siendo mayor en las cuajadas más húmedas que en las muy desueradas. Como consecuencia de ello, las más secas maduran más lentamente que las más húmedas.
⦿ c) TEMPERATURA: Influye regulando el desarrollo microbiano y también la actividad enzimática. La producción máxima de enzimas tiene lugar a una temperatura inferior a la óptima de desarrollo del microorganismo, siendo la actividad enzimática máxima entre 35-45ºC. La maduración, en la práctica se suele hacer a temperaturas muy inferiores a las óptimas y según la variedad de queso

## Slide 118
⦿ Factores que actúan en la maduración
⦿ a) AIREACIÓN: El oxígeno condiciona el desarrollo de la flora aerobia y la facultativa, asegurando las necesidades de oxígeno en la flora superficial como son los mohos, levadura y algunas bacterias proteolíticas de superficie como el Brevibacterium.
⦿ b) HUMEDAD: Favoreciendo el desarrollo microbiano, siendo mayor en las cuajadas más húmedas que en las muy desueradas. Como consecuencia de ello, las más secas maduran más lentamente que las más húmedas.
⦿ c) TEMPERATURA: Influye regulando el desarrollo microbiano y también la actividad enzimática. La producción máxima de enzimas tiene lugar a una temperatura inferior a la óptima de desarrollo del microorganismo, siendo la actividad enzimática máxima entre 35-45ºC. La maduración, en la práctica se suele hacer a temperaturas muy inferiores a las óptimas y según la variedad de queso

## Slide 119
Nombre | Tiempo de maduración | Humedad | Temperatura
Andino | 15 días | 90% | 14°C
Gouda | 8 semanas | 45% | 15°C
Cheddar | 5 semanas | 45% | 7°C-15°C
Parmesano | Punto bajo: 12 meses añejo: 18- 24 meses Seco:24-36 meses | 75% | 12°C-15°C
Camembert | 3-5 semanas | 90% | 12°C
Azul | 4-9 meses | 90% | 8°C-10°C

## Slide 120: QUESOS DE PASTA HILADA

## Slide 121
DEFINICION
Con origen en el sur de Italia, los quesos de pasta hilada tradicionales son provolone, mozzarella y caciocavallo. En la actualidad, este tipo de queso se produce en muchos otros países, así como sus parientes cercanos de la familia de quesos de Europa del Este, Kashkaval.

## Slide 122: QUESO MOZZARELLA Y PROVOLONE

## Slide 123: INTRODUCCIÓN
Queso, producto alimenticio sólido o semisólido que se obtiene separando los componentes sólidos de la leche.
Cuanto más suero se extrae más compacto es el queso. El queso se elabora desde tiempos prehistóricos a partir de la leche de diferentes mamíferos,
El provolone es un queso italiano semiduro o duro (25-52% de Humedad) de textura firme y semigraso. Se produce en diferentes formas: de gran salami, de botella truncada o de pera. Actualmente el provolone es un queso de leche entera de vaca y elaborado con cultivos lácticos termofílicos.
La Mozzarella es un queso fresco, de pasta blanda, elástica y graso. 100 gr de queso equivalen a 246 calorías. Los elaborados con leche de vaca, contiene un 18% de proteínas.

## Slide 124
QUESO
MOZZARELLA
Definición
“Con el nombre de Queso Mozzarella se entiende el queso que se obtiene por hilado de una masa acidificada (producto intermedio obtenido por coagulación de la leche por medio de cuajo y/u otras enzimas coagulantes apropiadas), complementada o no por la acción de bacterias lácticas específicas.”
El queso mozzarella tiene un aspecto fresco, suave y brillante, de apariencia húmeda. Su firmeza, la frescura y blancura son la garantía de un producto de calidad. Contiene un olor láctico y una textura ligeramente viscosa y elástica, no tiene corteza y la pasta es prensada y fresca con un gusto suave y cremoso. Este tipo de queso se produce en forma de bola, también se encuentra en forma de perla.

## Slide 125: El Queso Mozzarella se clasifica en: Queso de mediana humedad Queso de alta humedad
CLASIFICACIÓN
Queso de muy alta humedad
También se puede clasificar en: Extra graso
Graso Semi graso

## Slide 126: 1
U S O S D E M O Z A R E
L Q U E S O L L A
El queso mozzarella seco sirve para la preparación de pizzas debido a que tiende a fundirse con mayor facilidad y a distribuirse en la superficie de la pizza de manera homogénea. Además la falta de humedad propicia la formación de los filamentos típicos del queso mozzarella Por lo cual la elasticidad de dicho que eso va
a ser mejor.
El contenido y la Constitución estructural del queso mozzarella sirve para diferentes preparaciones dentro de las cuales se incluyen pastas snacks incluso se puede consumir troceado cómo aperitivo.
2

## Slide 127: BENEFICIOS
Al ser una buena fuente de proteínas, es importante para la recuperar la energía y mantener los músculos en forma.
Protege contra el cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico.
Es una aliada para mantener una piel sana por las vitaminas que contiene.
Favorece la formación
de glóbulos rojos.
Gracias a su contenido en vitaminas solubles en
grasa (A, D y E), ayudan a la
formación de los huesos, facilitan la absorción de calcio y protege las membranas celulares.
Su contenido
en biotina es favorable para las mujeres embarazadas para hacer frente a una posible deficiencia.
Previene la anemia.
La niacina ayuda a controlar el colesterol y previene la aparición de enfermedades como la diabetes o la artritis.
Facilita la digestión y el buen funcionamiento de los riñones gracias a su aporte en fósforo. Este mineral además ayuda a combatir la fatiga muscular.
Reduce la presión arterial y rectifica los ritmos cardíacos descompensados.

## Slide 129: COMPOSICIÓN
PROXIMALES:
927.2 kilojulios de energía, total.
64.4 gramos de agua (humedad).
19.5 gramos de proteína, total.
16.1 gramos de grasa, total (lípidos totales).
GRASAS:
8.67 gramos de ácidos grasos saturados totales.
4.01 gramos de ácidos grasos, mono insaturado totales.
0.4 gramos de ácidos grasos, poliinsaturados totales.
78 miligramos de colesterol. (Alimentos, 2010)

## Slide 130: VALOR NUTRICIONAL
A continuación, se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes del queso mozzarella, así como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del queso mozzarella. (Dietas, 2004)

## Slide 133: QUESO PROVOLONE

## Slide 134: DESARROLLO DEL TRABAJO QUESO PROVOLONE
Definición
Es un queso firme/semiduro, madurado, el cuerpo tiene un color que varía de casi blanco o marfil a amarillo claro o amarillo y tiene una textura fibrosa, con fibras largas de proteínas entrelazadas y orientadas en paralelo. Es apto para cortar y cuando esta añejo, también para rallar.
El provolone es un queso italiano hecho de leche de vaca, cuyos orígenes se encuentran en el sur de Italia. Hoy en día, la mayor producción de este queso tiene lugar en la región del Valle del Po, particularmente en Lombardía y Véneto. El queso provolone resulta un excelente acompañante de vinos tintos encorpados y viejos. En la mesa, puede ser servido con chutneys calientes, panes, y por supuesto en recetas de pasta.

## Slide 135: USOS DEL QUESO PROVOLONE
USO
El queso provolone, al igual que todos los quesos que se elaboran a partir de cuajada, tiene un mejor y más intenso sabor cuando se derrite. Por ello, si de utilizarlo en nuestras comidas se trata, debemos pensar en incluirlo en guisados que se sirvan calientes, pizzas y platos de pasta que se vayan a llevar al horno
USO
Por otro lado, también podemos disfrutarlo cortándolo en finas rebanadas bañadas simplemente con aceite de oliva, sal, pimienta negra y hierbas finas, para acompañar una copa de vino tinto si es que tenemos en la mesa un provolone picante o bien un vino blanco si se trata del provolone dulce.

## Slide 136: BENEFICIOS
Una onza (28 g) de queso provolone contiene 98 calorías; cada porción contiene un total de 7,5 g de grasa, incluyendo 4,8 g de grasa saturada y 2,7 g de grasa insaturada; también contiene 19.3 mg de colesterol. La misma porción contiene 7,2 g de proteína, 0,6 g de carbohidratos y 0,2 g de azúcares simples
El queso provolone tiene un nivel de humedad de 45% y contiene 7% de vitamina B12, 5% de vitamina A y 5% de riboflavina. El contenido de minerales en una porción de queso provolone incluye 21% de calcio, 14% de fósforo y 10% de sodio.
El calcio, fosforo, vitaminas y riboflavina presentes en el queso provolone, contribuyen a la salud de los huesos y dientes, favorecen la sanidad ocular, la división celular, además de fortalecer el sistema inmunológico, digestivo, respiratorio y renal.

## Slide 138: CLASIFICACIÓN
Este queso de origen italiano, elaborado a base de leche entera de vaca. Se le conoce también como Provolone Valpanada, pero también tiene otros nombres dependiendo de su forma, por ejemplo:
Forma cilíndrica: Pancetta, Pancettoneo Salamino.
Forma redonda: Mandarino, Provoletta o Meloni.
Forma cónica: Gigante, Gigantino o Gigantone
Variedades pequeñas: Topolino. El provolone tiene dos variedades:
Provolone Dolce, también llamado provolone suave, de textura lisa y sabor delicado; esta variante
tiene de 2 a 3 meses de maduración.
Provolone Piccante, que lleva de 6 a 12 meses de maduración; este queso es más seco, más agudo
y de sabor más fuerte que el dolce.

## Slide 139: COMPOSICIÓN

## Slide 140: VALOR NUTRICIONAL

## Slide 141: EQUIPOS

## Slide 142
Olla doble fondo
Equipo que permite efectuar diversas operaciones tales como pasteurización de la leche, cuaje para queso, Esta construida en acero inoxidable, es una unidad compacta con tapa; posee una capacidad de 50 galones (aprox 200 lts).
Lira
Equipo diseñado para cortar el cuajo prensado apropiado para uso con marmita. Mango tubular que facilita el manejo para el corte, marco sólido con perforaciones a cada 1.5 cm.

## Slide 143
Tina para salmuera
La técnica de salazón del queso mediante salmuera se utiliza desde hace siglos y sigue siendo utilizada hoy en la elaboración de una mayoría de quesos. La sal es un ingrediente fundamental del queso: lo protege, regula su humedad, le da textura e incorporar la sal a través de un baño en agua salada es una excelente manera de hacerlo de forma controlada y homogénea.
Termómetro
Termómetro para leche y queso resistente a la ebullición, con anillos de suspensión, sin mercurio. Nos ayuda a medir la temperatura.

## Slide 144
Balanza analítica
Una balanza analítica es una clase de balanza de laboratorio diseñada para medir pequeñas masas, en un principio de un rango menor del miligramo.
Ahumador
El ahumado El ahumado es una técnica de conservación alimenticia que aporta un sabor característico. Consiste en someter alimentos a una fuente de humo proveniente de la combustión completa o incompleta de maderas de poco nivel de resina.

## Slide 145: NORMA INEN 82 PARA EL QUESO MOZZARELLA
OBJETO
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el queso Mozzarella.

## Slide 146: NORMA INEN 79 PARA ELQUESO PROVOLONE
OBJETO
Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el queso Provolone destinado al consumidor final.