## Slide 1: ANALISIS QUÍMICO

## Slide 2
ANALISIS QUIMICO CUALITATIVO
Qué existe
ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO
Cuanto..
Según el tipo de información que se busque en el análisis, a la química analítica se le divide en:

## Slide 3
Análisis químico cualitativa.- Definición: Es la parte de la química analítica que enseña la manera de descubrir o identificar los componentes que constituyen una muestra dada de una sustancia.
Análisis químico cuantitativa.- Definición: Es la parte de la química analítica que determina la cantidad en que se encuentran presentes los diferentes componentes de una muestra dada de una sustancia.

## Slide 4
Tipos de análisis
Análisis
Cuantitativo:
El analito se cuantifica
o determina expresando
la fracción de muestra
que lo contiene (determinación)
Separación Analítica:
Operación mediante la cual se separan o resuelven
los componentes de una muestra.
Posteriormente, en ocasiones se pueden identificar y
(o) cuantificar el analito o los analitos (multianálisis)
Cualitativo:
Elementos, iones o
compuestos se identifican
en una muestra

## Slide 5
¿Qué es el análisis cualitativo ?
¿Qué es el análisis cuantitativo ?

## Slide 6
El análisis cualitativo indica la presencia o ausencia de algunos elementos, iones o moléculas.
El análisis cuantitativo provee de datos que consideran la composición química de la materia. Es por esto que se le considera el análisis más importante.
Los datos obtenidos pueden ser muy detallados, incompletos o generales, de allí que el análisis puede ser parcial o total.

## Slide 7: Procesos de ANALISIS QUÍMICO
Estudiar las propiedades organolépticas del cuerpo problema (color, aspecto, dureza)
Si es solido es necesario pulverizarlo para lo cual se usa los morteros
Ensayos por vía seca
Identificación cuantitativa

## Slide 8: FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO

## Slide 9
¿Que contiene el agua?
¿Que contiene el aire?
¿Que contienen los alimentos?
HOY DÍA TODOS QUEREMOS CONOCER

## Slide 10
QUÍMICA ANALÍTICA
Análisis Clínicos
Alimentación
Geología
Medio ambiente
Toxicología
Agricultura
Restauración
Deporte

## Slide 11
Definiciones (que debemos saber)
Muestra:
Parte representativa del material a analizar
(agua, alimento, materias primas, efluentes, etc)
Analito:
Especie química a determinar en el análisis.
Interferencia(s):
Especies presentes en la matriz que causan resultados erróneos en la determinación del analito.
Método analítico:
Secuencia fija de acciones que se llevan a cabo en un procedimiento analítico.
Matriz:
Entorno que contiene al analito.

## Slide 12
Procedimiento
analito
interferencias
Muestra
Identificación
Separación
Determinación
(análisis)
Método
Ensayo
TERMINOLOGÍA ANALÍTICA

## Slide 13
Toma y preparación de la muestra
Elegir el método analítico
Recoger una muestra representativa
Preparar la muestra para que esté en forma correcta para el análisis.
Eliminar las interferencias
Proceso de medida
Puesta a punto de la metodológica analítica
Definir el problema
Medición de las muestras
Tratamiento de datos: Reducir los datos a una respuesta numérica
Tratamiento estadístico de datos
Análisis estadístico – respuestas numéricas con límite de error
Interpretación del resultado para obtener la solución al problema planteado

## Slide 14: Definir el problema analítico
1. ¿Cual es el analito a determinar?
2. ¿Qué exactitud y precisión se requieren?
3. ¿De que metodologías analíticas se dispone para su determinación?
4. ¿Cuál es la muestra en que se encuentra el analito?
¿De cuanta muestra se dispone?
¿Cuál es el intervalo de concentraciones en que puede encontrarse del analito en la muestra?
¿Qué componentes de la muestra interferirán en la determinación?
¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz de la muestra?
6. ¿Cuántas muestras deben analizarse?
Costo y disponibilidad de equipos
Costo por muestra
Tiempo requerido para el análisis
Complejidad del método
Habilidad del operador
También debe considerarse:

## Slide 15
Métodos Analíticos
Métodos químicos por vía húmeda
Métodos instrumentales
Análisis volumétrico
Separación
Electroquímicos
Titulación
Cromatografía
Electrólisis
conductimetría
Gravimetría
Precipitación
Pesada
Opticos
Emisión
Absorción

## Slide 16
Métodos Gravimétricos: Medición final es la pesada de un compuesto sólido que contiene la especie buscada.
1.- Métodos por precipitación
2.- Métodos por Electrodeposicion.
Métodos Volumétricos: Medición final, es la medida de un volumen
1.- Métodos con Indicadores: Medida de un volumen de solución reactivo que equivale a la sustancia buscada.
2.- Métodos gasométricos: Medida de un volumen de gas resultante de reacciones químicas

## Slide 17
Concreción de la información analítica requerida
En esta etapa hay que concretar los siguientes aspectos:
a) El objeto y el plan de muestreo.
b) Definir los (analitos) cuya presencia/concentración desea conocerse.
c) Caracterizar los tipos de análisis que deben efectuarse:
    . Cuali, cuanti, estructural.
    . Global (contenido total), discriminado(especiación).
d) Exigencias de calidad de la información analítica:
    . Exactitud.
    . Productividad (rapidez, costes, factores personales).

## Slide 18
 | Problema | Objeto | Muestra(s) | Analito(s)
Ejemplo 1 | Contaminación de un río | El río con sus características geográficas y temporales | Alícuotas del objeto tomadas en diferentes lugares y tiempos | Especies contaminantes orgánicas e inorgánicas
Ejemplo 2 | Doping en JJOO | Atletas | Orina | Anfetaminas, Hormonas, etc.
Ejemplo 3 | Adulteración de aceite de oliva con otras grasas | Producción de una factoría | Alícuotas representativas de la producción | Grasas vegetales y animales
Ejemplo 4 | Toxicidad de los juguetes amarillos (pintura con Cd) | Juguetes de una partida importada | Limaduras superficiales | Cadmio
Ejemplo 5 | Viabilidad económica de una escombrera para extraer oro | Escombrera | Muestras tomadas según plan de muestreo | Oro

## Slide 19
Muestreo
Toma de muestra
Selección de una o varias porciones o alícuotas del material a ensayar, como primera parte de un procedimiento analítico .·. El método de muestreo y la preparación de la muestra están intimamente relacionados con el procedimiento analítico a realizar.
La estrategia se basa en el balance entre el número de muestras a analizar y los costos que esto implica, es decir: se debe compatibilizar el máximo nivel de exactitud y precisión deseadas, minimizando el número de muestras a tomar .

## Slide 20: Muestreo
Una muestra adecuada debe ser representativa del material a analizar.
Además la muestra a analizar debe ser homogénea, lo que significa que debe ser igual en todas sus partes.
En la medida que esto se logra el error de muestreo se reduce.
Muchas veces el muestreo es el factor limitante en la precisión y en la exactitud de los resultados obtenidos.
Muestra
REPRESENTATIVA
HOMOGÉNEA

## Slide 21: Heterogeneidad
Heterogeneidad
Espacial
Temporal
Espacial/Temporal
La problemática principal del muestreo se origina en la heterogeneidad del material a analizar.
La heterogeneidad siempre existe y podemos considerarla como espacial, temporal o ambas.

## Slide 22: Heterogeneidad
 Espacial: significa que el material es diferente en extención, profundidad, etc. Ej: una lámina de acero, una pila de un mineral extraído de una mina o un contenedor colmado de cereales.
Temporal: el material presenta cambios a lo largo del tiempo Ej. La leche cruda
Espacial/Temporal: es cuando el material varía simultáneamente en espacio y tiempo. Ej: un río cambia desde su nacimiento hasta su desembocadura y además en las distintas épocas del año.

## Slide 23
Forma de muestreo: profundidad
0 cm.
20 cm.

## Slide 24: Acondicionamiento de las submuestras
~200 g.

## Slide 25
Preparación de las muestras en laboratorio
Oreado
Tamizado
Embolsado y Rotulado
Conservación
Mínimo 24 hs.

## Slide 26: Reducción del tamaño de la muestra
Pila cónica: Se utiliza el método de conificación y división en cuartos.
Se toma la muestra, se trituran y se forma con ella una pila cónica mas pequeña, se aplana y se divide en cuartos iguales, se eligen al azar dos cuartos opuestos y se mezclan, trituran y se forma otra pila. Se repite el procedimiento hasta obtener el tamaño de muestra necesario para las réplicas del análisis de laboratorio.

## Slide 27
Almacenamiento de muestras
DESHIDRATACION
HIDRATACION
OXIDACION
EVAPORACION
CONTAMINACION
La muestra puede estar sometida a los siguientes riesgos:
Los requisitos para un correcto almacenamiento de una muestra son:
ENVASE ADECUADO
ETIQUETADO CORRECTO
CONDICIONES ADECUADAS DE CONSERVACIÓN ( TEMPERATURA, HUMEDAD, EXPOSICÓN A LA LUZ)

## Slide 28
Preparación y tratamiento de la muestra
Son escasos los problemas que se resuelven sin necesidad
de tratamiento de la muestra.
Lo habitual, es que la muestra necesite algún tipo de
tratamiento, con el fin de:
Eliminar interferencias matriciales
Preparar la muestra en la forma, tamaño y concentración adecuada del analito(s), más conforme al método (técnica) seleccionado

## Slide 29
PESADA: Para esta operación se utiliza la Balanza Analítica, con sensibilidad al décimo miligramo = 0.1 mgr. ó gr.Los resultados analíticos cuantitativos, generalmente se expresan en términos relativos, es decir dando la composición en forma porcentual ya sea en peso por peso P/P ó peso por volumen P/V de la muestra.
DISOLUCIÓN: La mayoría de los análisis químicos, se practican sobre soluciones de la sustancia que se analiza y entonces la elección del disolvente a utilizar adquiere gran importancia, así como la del procedimiento a seguir a fin de obtener la disolución.
SEPARACIÓN DE SUSTANCIAS INTERFERENTES: Se denominan sustancias interferentes a aquellas que en mayor o en menor grado dificultan un proceso analítico. Casi no hay propiedades químicas o físicas sean exclusivas para una especie o sustancia química determinada, por ésta razón las reacciones que se utilizan en el análisis son comunes para un grupo de elementos o sustancias químicas