## Slide 1: Métodos de caracterización de residuos sólidos urbanos para poblaciones menores que 150.000 habitantes”
Ing.M.Sc. Alfonso Arellano Barriga

## Slide 2
Planes de manejo de R.S municipales
Fuentes de financiamiento…..TDRs
  BEDE/BID/CAF
    Normas Mejicanas
    OPS/OMS
    Centro Panamericano de Ing Sanitaria CEPIS (Sakurai)
INEN certifica no existencia normas ecuatorianas 2011

## Slide 3
TDRs no precisan tamaños de muestras
Muestreo exige apoyo logístico intenso
Ofertas tienen límites de tiempo y presupuesto
Resultados:
  Muestreos de 1.. 2….3 días ??
  Población residencial? Comercial? Industrial?
  Representativos de la población integramente

## Slide 4: Proyecto: Definición de técnicas para el muestreo y caracterización de los residuos sólidos….” UNACH, 2013
Método de caracterización urbanístico y socio económico para ciudades menores a 150.000 habitantes del Ecuador (Arellano/Gonzáles/Gavilanes)
Método para la determinación de la muestra para estudios de producción de residuos sólidos y de agua potable (Arellano/Cabezas)
Técnicas de muestreo y caracterización de residuos sólidos(Arellano/Gonzáles/Gavilanes)
Técnicas de análisis de laboratorio de residuos sólidos (Alieri/Mejía)

## Slide 5: 1. Método de caracterización urbanístico y socio económico para ciudades menores a 150.000 habitantes del Ecuador
1.1 Técnica de caracterización urbanística
Unidad de investigación: MANZANA
Uso de suelo
Densidad poblacional
Calidad predominante de las fachadas de las edificaciones
Calidad de las calzadas
Servicios que dispone una manzana

## Slide 6: Categorización de un lado de una manzana
Rango Categoría Estrato socioeconómico
≥75 A ingresos altos
74-50 B mayores que el promedio
49-25 C menores que el promedio
24-0 D ingresos bajos

## Slide 7: Categorización de una manzana
Rango Categoría Estrato socioeconómico
≥300 A De muy altos ingresos
299-200 B De ingresos mayores que el promedio
199-100 C De ingresos menores que el promedio
99 ≤ D De muy bajos ingresos

## Slide 10: 1. Método de caracterización urbanístico y socio económico para ciudades menores a 150.000 habitantes del Ecuador
1.2. Técnica de caracterización socio-económica
Unidad de investigación: VIVIENDA
Nº de personas que aportan económicamente
Nº personas que no aportan
Tenencia de la vivienda
Tenencia de vehículos
Servicios básicos y “otros”

## Slide 11: Categorización socioeconómica
Rango Categoría Estrato socioeconómico
100-81 A ALTO
80-61 B MEDIO ALTO
60-31 C MEDIO BAJO
24-0 D BAJO

## Slide 12: Habitantes por familia de cada estrato socio- económico de Riobamba/2013

## Slide 13: 2. Método para la determinación de la muestra para estudios de producción de residuos sólidos y de agua potable.

## Slide 14: 3. Técnicas de muestreo y caracterización de residuos sólidos
Técnica para la determinación de la producción per cápita
Técnica de Cuarteo y homogenización
Técnica para la determinación de densidades
Técnica para la determinación de Componentes
Técnica de preparación de la muestra para laboratorio

## Slide 15: Terminología Equipos y materiales Procedimientos Procesos y cálculos

## Slide 16
Producción per cápita de residuos sólidos, por estratos

## Slide 24
COMPONENTES DE LOS RSU DE RIOBAMBA 2013

## Slide 26: RECOLECCION
Definir la estrategia, el método y los recurso
Definir la política:
    Sin reutilización ->Todos los RRSS una sola funda
    Con reutilización -> Separación en la fuente:
      Cuáles: orgánicos/plásticos/papeles/botellas ??

## Slide 27: VOLQUETAS
Lo más básico, caro y poco eficaz
  sin compactación
  Requiere 3 peones -> tirar los RRSS dentro volqueta
  Transporte abierto Poco higiénico (olores, moscos)

## Slide 28: Recolector carga trasera
  Compactación 400-500 kg/m3
  Bandeja recolección lixiviados
  Requiere 2 peones -> recoger RRSS meterlos -> volqueta
  Transporte cerrado higiénico (sin olores ni moscos)

## Slide 29: Recolector con compactación

## Slide 30: Recolector carga trasera

## Slide 31: Vehículos de carga posterior para recolección de mercados

## Slide 32: Recolector levanta contenedores Carga frontal

## Slide 33: RECOLECCION objetivos de los cálculos
Numero de vehículos para recolectar en toda la ciudad / /barrio /urbanización
Nùmero de manzanas que puede recolectar un solo vehículo
Diseño de las rutas de recolección
    Ejercicios en excel

## Slide 34: RUTAS RECOLECCION
Distancias (medirlo planos o in situ)
Velocidad (medirlo in situ)
dentro ciudad recolectando 5-10 km/h
dentro ciudad transportando 10-25 km/h
Fuera de la ciudad (transporte) 25-90 km/h
Calcular el tiempo de cada ruta
optimizar recursos

## Slide 35: DISPOSICION FINAL
Vertederos o botaderos sin control
……………………………………con control
Relleno sanitario
Rellenos especiales: ceniza / hospitalarios/escombros
Incineración

## Slide 36: Relleno sanitario
Selección terreno:
  topografía,
  Alejado de centros poblados,
  hidrografía,
  Suelo: características mecánicas y permeables
  Nivel freático
  Precipitación

## Slide 37: Quito
https://www.youtube.com/watch?v=yn3ypDX85n8&list=PLhPt_vea-FxjcQWmRyDE3_lfZIRXFygSv&index=5

## Slide 38: COSTOS
 |  | COSTOS DIRECTOS |  |  | 
OPERACIÓN | RECURSOS HUMANOS | MATERIALES | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | TIEMPO (rendimientos)
 |  | COSTOS INDIRECTOS |  |  | 
ADMINISTRATIVOS | RRHH | MATERIALES | EQUIPOS HERRAMIENTAS | ALQUILER OFCINAS | 

## Slide 40
SALARIOS SECTORIALES

## Slide 41
GRACIAS

## Slide 42
Chart: Variación diaria del PPC de residuos sólidos, Estrato A, Riobamba 2013
Estrato A Riobamba 2013 | 0.95977 | 0.7062 | 0.66706 | 0.67969 | 0.66744 | 0.58271 | 0.7861 | 0.51546 | 0.54136 | 0.48751 | 0.51448 | 0.68145 | 0.44657 | 0.65994