## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA TRÁNSITO Y TRANSPORTES
Dispositivos de Control de Obra
Proyecto de Señalamiento Tipo

## Slide 2
Esta señal ANUNCIA el nombre de la compañía constructora a cargo de los trabajos.
Esta señal ANUNCIA el final del tramo en construcción donde se están efectuando obras
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN EN OBRAS

## Slide 3
SEÑALES ESPECIALES
Las señales especiales utilizadas en obras sirven para delinear un peligro a lo largo de la obra. Estas señales pueden consistir en indicadores de peligro, barreras de peligro, delineadores, turriles, etc., que son pintados con rayas amarillas y negras. Durante la noche se identificaran los peligros por medio de señales luminosas de color amarillo de tipo intermitente o fijo, ya sean linternas, lámparas o antorchas.

## Slide 4
SEÑALES MANUALES
Las señales manuales utilizadas en obras sirven para detener y dar paso a los vehículos según sea requerido de acuerdo a las circunstancias de los trabajos. Estas señales consisten en una bandera de color rojo durante el día y durante la noche en una luz del mismo color, maniobrada por una persona destinada a controlar el trafico en ciertos tramos donde el ancho de la calzada sólo permite el paso de vehículos en un solo sentido a un mismo tiempo, o en zonas donde el paso está interrumpido momentáneamente. El significado de esta señal puede ser PARE, SIGA o DESPACIO, dependiendo de la forma en que la bandera o luz roja sea manejada

## Slide 5
Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales
Previo a la realización de cualquier obra vial debe desarrollarse un proyecto de
señalamiento y de dispositivos para la protección en zonas de obras viales, mismo que debe cumplir con lo establecido en el presente Manual.
El señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales se instalan para guiar al tránsito y resguardar la integridad física de los usuarios de las carreteras y vialidades urbanas, así como del personal que trabaja en las obras de construcción o conservación.

## Slide 6
Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales
Está integrado por marcas en el pavimento y en las estructuras adyacentes, así como, por tableros con símbolos, pictogramas y leyendas, y se complementa con dispositivos de protección, constituyendo un sistema que tiene por objeto delinear las características geométricas de esas vías públicas; denotar todos aquellos elementos que estén dentro del derecho de vía; prevenir sobre la existencia de los peligros potenciales que implican los trabajos mencionados en la vialidad; regular el tránsito señalando la existencia de las limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso;

## Slide 7
Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales
Guiar oportunamente a los usuarios a lo largo de sus itinerarios, indicando las rutas alternas a poblaciones, sitios turísticos, recreativos, de servicios u otros lugares de interés y las distancias en kilómetros, transmitiéndoles indicaciones relacionadas con la seguridad, la protección de las vías de comunicación, de las obras y de su personal; para regular y canalizar correctamente el tránsito de vehículos, equipo de construcción y peatones, por lo que, con el propósito de facilitar que los usuarios comprendan esas indicaciones, dicho sistema debe ser uniforme en todo el territorio nacional, para disminuir la ocurrencia de accidentes.

## Slide 9
Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales
Cuando concluyan los trabajos de construcción o conservación, el correspondiente señalamiento horizontal para protección en zonas de obras, así como los diferentes dispositivos instalados tienen que ser borrados o retirados para proceder inmediatamente a reponer el señalamiento horizontal original necesario o colocar el nuevo señalamiento horizontal que haya establecido el proyecto ejecutivo de la obra.

## Slide 10
Señalamiento Temporal
Comprenden cualquier tipo de marcas ocasionales que se colocan sobre el pavimento de una vialidad urbana para señalar rutas de desfiles, circuitos para competencias deportivas, trazos de obras e instalaciones de mercados sobre ruedas o tianguis, entre otros, según las especificaciones y necesidades de los organizadores de los eventos, siempre y cuando sean aprobados por la autoridad responsable de la vialidad urbana.
En estos casos, las marcas temporales pueden ser de cualquier color, excepto blanco, amarillo, rojo y verde, con objeto de distinguirlas del señalamiento permanente. Se marcan con pinturas solubles en agua, cal, polvos de color, o cintas adhesivas, para que puedan ser borradas o despegadas cuando finalice el evento o actividad y evitar confusiones a los usuarios de la vialidad. Estas marcas pueden complementarse con señales verticales preventivas, restrictivas o informativas, así como con dispositivos de protección en zonas de obras y dispositivos de seguridad, según el tipo de evento y su duración.

## Slide 11
Presentación de los proyectos de señalamiento y de dispositivos de seguridad para carreteras y vialidades urbanas
Los proyectos de señalización según sea el caso, horizontal, vertical, señalamiento y
dispositivos para protección en zonas de obras viales y de dispositivos de seguridad,
necesarios para la construcción, ampliación, modificación o reconstrucción de carreteras o vialidades urbanas, se deben presentar en planos elaborados con las características que se establecen en el presente Manual y deben contener las especificaciones generales y particulares de los aspectos técnicos requeridos para la fabricación, ubicación e instalación de las señales y los dispositivos.

## Slide 13
Presentación del proyecto de señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales
Para el caso de proyectos de señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales se considera lo siguiente:
Los planos de planta se deben elaborar de manera independiente para cada zona de obra, etapa de construcción o desviación y para los casos particulares que así lo ameriten

## Slide 14
Representación del proyecto de dispositivos de canalización e iluminación
En los planos en planta los dispositivos de canalización se deben representar de forma que muestren esquemáticamente todos los dispositivos de canalización indicando para cada uno su ubicación, tipo y dimensiones; para el caso en que se requiera iluminación nocturna, en los planos se deben representar los dispositivos luminosos relacionados con el señalamiento y elementos de canalización, y de manera independiente la iluminación propia de la obra.

## Slide 15
Ejemplo de representación del proyecto de señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales