## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA TRÁNSITO Y TRANSPORTES
Marcas en el pavimento

## Slide 2
MARCAS EN EL PAVIMENTO
Las marcas son rayas, símbolos y letras pintadas sobre la superficie del pavimento y sobre obstáculos que sobresalen de la calzada; sirven para dirigir y orientar a los usuarios que transitan por calles y caminos. Estas marcas tienen la finalidad de indicar ciertos riesgos, peligros y prohibiciones, canalizar el tránsito y complementar las indicaciones de otras señales que controlan el tránsito. Sus características, al igual que las señales las hacen visibles durante el día y la noche, manteniéndose su significado igual en ambos casos.

## Slide 3
Las marcas son de diferentes tipos y tienen diferentes significados; su clasificación es
la siguiente:
 RAYAS CENTRALES
 RAYAS LIMITADORAS DE LA CALZADA
 RAYAS SEPARADORES DE CARRILES
 RAYAS CANALIZADORAS
 RAYAS DE PARADA
 RAYAS DE CRUCES PARA PEATONES
 RAYAS DE APROXIMACION A OBSTACULOS
 RAYAS EN CRUCES DE FERROCARIL
 MARCAS EN CRUCES DE FERROCARRIL
 MARCAS DE ESTACIONAMIENTO PERMITIDO
 MARCAS DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
 MARCAS INDICADORAS DE PELIGRO
 MARCAS LIMITADORAS DE ISLETAS
 POSTES DELINEADORES
CLASIFICACION

## Slide 4
SIGNIFICADO DE FORMAS Y COLORES
Las marcas se clasifican por su forma y color en tres grupos diferentes:
PROHIBICION
INDICACION
PELIGRO
Las rayas de color amarillo pintadas sobre el pavimento en forma continua significan
una PROHIBICION; ningún vehículo deberá rebasar o cruzar estas rayas.

## Slide 5
Las rayas de color blanco pintadas sobre el pavimento en forma continua o discontinua significan una INDICACION. Los vehículos podrán rebasar o cruzar una raya discontinua en caso de adelantamiento o cambio de carril, debiendo abstenerse de rebasar o cruzar las rayas continuas, excepto cuando estas están colocadas a través de la calzada, indicando una precaución. Las rayas de color blanco pintadas sobre el pavimento en forma oblicua significan
PELIGRO. Los vehículos podrán continuar su marcha pero el conductor deberá tomar precaución para detectar el peligro existente que se aproxima.

## Slide 6
RAYAS CENTRALES
Las rayas centrales son aquellas que están pintadas a lo largo del pavimento de calles o caminos y sirven para separar las dos direcciones del tránsito en vías de doble sentido de circulación. Por su forma y color se clasifican en dos grupos:
RAYAS DISCONTINUAS (Blancas)
RAYAS CONTINUAS (Amarillas)

## Slide 7
SI
La raya discontinua de
color blanco “SI” puede
cruzar para adelantar a
otro vehículo.
SI
La raya discontinua de
color blanco con una raya
continua de color amarillo
contigua a su izquierda
“SI” puede cruzar para
adelantar a otro vehículo
NO
La raya continua
de color
amarilla
“NO” se puede
Cruzar
para adelantar a
otro vehículo.
NO
Las dos rayas continuas
de color amarillo “NO”
se pueden cruzar para
adelantar
a otro vehículo.

## Slide 8
NO
Las dos rayas continuas de
color amarillo con una
raya discontinua de color
blanco entre medio “NO”
se pueden cruzar para
adelantar a otro vehículo.
NO
La raya continua de color
amarillo con una raya
discontinua de color
blanco contigua a su
izquierda “NO” se puede
cruzar para adelantar a
otro vehículo.
Las rayas discontinuas de color blanco que separan dos carriles significan que los vehículos pueden cambiar de carril cuando el conductor juzgue prudente.
Los vehículos podrán cruzar estas rayas solamente al cambiar de carril, y durante la marcha normal el conductor deberá mantener su vehículo en el centro del carril
seleccionado sin invadir parcial o totalmente los carriles laterales ni pisar la raya separadora.

## Slide 9
Las dimensiones de las rayas discontinuas son
El ancho de las rayas continuas es de 0.10 – 0.15 m., cuando estas rayas son dobles su separación es de 0.10 m.

## Slide 10
RAYAS LIMITADORAS DE LA CALZADA
Las rayas blancas limitadoras de la calzada están pintadas en las orillas a lo largo del pavimento en forma continua y sirven para indicar al conductor el límite lateral del pavimento por donde su vehículo puede transitar. Durante la noche o en condiciones de visibilidad deficiente sirven de guía para delimitar el carril con mayor claridad.

## Slide 11
RAYAS SEPARADORAS DE CARRILES
Las rayas separadoras de carriles son aquellas que están pintadas en la calzada a lo
largo del pavimento en calles y caminos con dos o mas carriles en un mismo sentido de circulación y sirven para separar los carriles entre si. Por su forma se clasifican en dos grupos:
RAYAS CONTINUAS (Blancas)
RAYAS DISCONTINUAS (Blancas)
Las rayas continuas de color blanco que separan dos carriles significan que los
vehículos no deberán cambiar de carril por encontrarse próximos a un peligro que
requiere la atención plena del conductor, tal como un cruce de peatones, cruce de
caminos, una canalización del transito, etc.

## Slide 13
RAYAS CANALIZADORAS
Las rayas canalizadoras son aquellas que están pintadas en la calzada a lo largo del pavimento en forma continua de color blanco, y sirven para canalizar el tránsito cuando existe una irregularidad en la distribución de los carriles, o cuando existen carriles adicionales exclusivamente utilizados para giros en las intersecciones. El conductor de un vehículo seleccionará el carril que le llevará a su destino y mantendrá su vehículo SIN SALIRSE DE EL durante el tramo limitado por estas rayas canalizadoras.

## Slide 14
RAYAS DE PARADA
Las rayas blancas de parada son aquellas que están pintadas en la calzada en forma transversal, y sirven para indicar el lugar donde los vehículos deberán detenerse en el caso de una parada obligatoria anunciada por una señal de PARE o por un semáforo.

## Slide 15
RAYAS DE CRUCES PARA PEATONES
Las rayas blancas de cruces para peatones son aquellas que están pintadas en la calzada en forma transversal, y sirven para indicar el lugar destinado al cruce de peatones.
La zona destinada al cruce de peatones esta limitada por dos rayas blancas que cruzan la calzada de lado a lado, o una serie de rayas juntas conocidas como “Cebra” y una raya de parada que indica el lugar donde los vehículos deben detenerse para ceder el paso a los peatones.

## Slide 16
RAYAS DE APROXIMACION A OBSTACULOS
Las rayas blancas o amarillas de aproximación son aquellas que están pintadas en la calzada a lo largo del pavimento en forma continua de acuerdo a la ubicación del obstáculo. Sirven para anunciar la existencia de un peligro y al mismo tiempo canalizar el tránsito, desviándolo del obstáculo que representa un peligro. El conductor al encontrarse con estas rayas debe mantener su vehículo en el centro del carril y fuera de la demarcación que rodea al obstáculo.

## Slide 17
MARCAS EN CRUCES DE FERROCARRIL
Las marcas que se encuentran al acercarse a un cruce de ferrocarril o paso a nivel, forman un conjunto de rayas, símbolos y letras que anuncian la existencia de dicho peligro. La línea central continua de color amarillo prohíbe el adelantamiento o cambio de carril a los vehículos que se aproximan al cruce en las siguientes dos rayas blancas perpendiculares al carril, entre las que existe una cruz con letras “F”, “C” pintadas de color blanco que indica la proximidad del peligro, y por ultimo la doble raya de color blanco que atraviesa el carril justamente en el lugar del cruce que señala el lugar de parada.
Los vehículos deberán disminuir la velocidad al encontrarse con este conjunto de marcas y estar preparados a detenerse si fuera necesario. Antes de proseguir la marcha, el conducto deberá asegurarse que no haya trenes que se aproximen.

## Slide 18
MARCAS REGULADORAS PARA USO DE CARRILES
Las marcas que regulan el uso de los carriles son flechas o palabras pintadas sobre el carril correspondiente. Las marcas transmiten al conductor el destino o ciertas regulaciones o indicaciones aplicables exclusivamente a ese carril con el fin de que pueda decidir oportunamente que carril debe escoger.

## Slide 19
MARCAS DE ESTACIONAMIENTO PERMITIDO
Las marcas de estacionamiento permitido son aquellas que están pintadas de color blanco sobre la calzada; su objetivo es delimitar los espacios para cada vehículo en zonas donde el estacionamiento esta permitido. Su forma y orientación indican el tipo de posición para el estacionamiento, ya sea en línea o en batería. Ningún vehículo deberá ocupar o invadir el espacio contiguo destinado al estacionamiento de otro vehículo.

## Slide 20
MARCAS DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
Las marcas amarillas de estacionamiento prohibido son aquellas que están pintadas sobre los bordillos de las calzadas, en el costado y parte superior de estos, formando una raya continua a lo largo de la zona donde el estacionamiento esta prohibido en todo tiempo, tales como: entradas de vehículos, paradas de colectivos, zonas colindantes con esquinas y otras zonas donde se aplique esta prohibición

## Slide 21
MARCAS INDICADORAS DE PELIGRO
Las marcas indicadoras de peligro son aquellas que están pintadas sobre obstáculos que sobresalen de la calzada o adyacentes a ella, con el objeto de indicar al conductor la existencia de un peligro que constituye un riesgo para el tránsito. Estas marcas están pintadas sobre la cara del obstáculo o sobre una señal colocada en los obstáculos y están constituidas por rayas inclinadas de color amarillo y negro sucesivamente.

## Slide 22
POSTES DELINEADORES
Los postes delineadores sirven para indicar peligros que durante la noche no son visibles por el conductor.
Estos postes son de dimensiones reducidas, colocados a los costados del camino y en zonas donde la irregularidad del camino aumenta el riesgo del conductor ante un peligro natural. Los postes son de color blanco con una franja de pintura reflectante en la parte superior que durante la noche refleja la luz proyectada por los vehículos.
Los lugares mas característicos de su ubicación son en la parte exterior de curvas pronunciadas que lindan con un precipicio, estrechamiento de calzadas en lugares donde existen grandes peligros para los vehículos que en caso de accidente salgan fuera de la calzada, tales como ríos, desniveles u otros peligros naturales.

## Slide 23
MARCAS LIMITADORAS DE ISLETAS
Las isletas son pequeños espacios que forman parte de la calzada, y sirven para canalizar y separar el tránsito de una intersección. El contorno de estas isletas puede estar definido por un bordillo elevado unos centímetros por encima del pavimento o estar definido mediante rayas pintadas de color blanco sobre la calzada al mismo nivel del pavimento.
Los bordillos sirven de barrera para que los vehículos no puedan invadir la zona dentro de una isleta.
Las isletas, ya sea con o sin bordillos deben ser respetadas y ningún vehículo puede ingresar a sus áreas.