## Slide 1
MAGNITUD DEL PROBLEMA
Al relacionar los saldos en muertos y heridos, proporcionalmente con la población, con los vehículos, o con el kilometraje recorrido, se dispondrá de cifras o índices que permitirán hacer comparaciones acerca del comportamiento de la accidentabilidad.
Estas darán la escala para juzgar la magnitud del problema. Esta comparación puede hacerse entre ciudades, entidades políticas, tramos de carreteras, países, o bien un sistema o red vial a través del tiempo.
Para estas relaciones, los indicadores más utilizados son los siguientes.

## Slide 2
1. Índices con respecto a la población (P)
Los índices son el de accidentabilidad (# de accidentes), el de morbilidad (# de heridos) y el de mortalidad (# de muertos), con respecto al número de habitantes (# de habitantes) en el año de que se trate expresado por cada 100.000 habitantes.
Matemáticamente se expresan como:
Índice de accidentalidad: IA/P = (# de accidentes en el año x 100.000) / # de habitantes
Indica el número de accidentes en el año por cada 100.000 habitantes. Es útil para comparar ciudades, entidades políticas o sistemas de carreteras y calles, semejantes en la base económica.
Índice de morbilidad: Imorb/P = (# de heridos en el año x 100.000) / # de habitantes
Índice de mortalidad: Imort/P = (# de muertos en el año x 100.000) / # de habitantes

## Slide 3
2. Índices con respecto al parque automotor (V)
Al igual que en el caso anterior los índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad son con respecto al número de vehículos registrados (# de vehículos registrados) en el año respectivo, expresada por cada 10.000 vehículos. Estos son:
Índice de accidentalidad: IA/V = (# de accidentes en el año x 10.000) / # de vehículos registrados
Indica el número de accidentes por cada 10.000 vehículos. Útil para comparar ciudades, entidades o países, aunque exista diferente base económica.
Índice de morbilidad: Imorb/V = (# de heridos en el año x 10.000) / # de vehículos registrados
Índice de mortalidad: Imort/V = (# de muertos en el año x 10.000) / # de vehículos registrados

## Slide 4
3. Otros índices de accidentes
Índice de accidentalidad con respecto al kilometraje de viaje:
Es el número de accidentes por un millón de vehículos-kilómetro de viaje.
IA/K = (# de accidentes en el año x 1,000.000) / VK
Donde VK representa el número de vehículos-kilómetro de viaje al año, y es igual a:
VK= TPD(365)(L)
TPD: es el tránsito promedio diario y L es la longitud del viaje (como el caso de un tramo determinado de una carretera).
El valor de VK también se puede determinar multiplicando el consumo anual de combustible por el rendimiento promedio.
Este índice es útil para comparar núcleos de población, entidades, países o carreteras individuales.

## Slide 5
Índice de accidentalidad con respecto al número de vehículos que entran a una intersección:
Es el número de accidentes por un millón de vehículos que entran a la intersección.
IA/VEI = (# de accidentes en el año x 1,000.000) / V
Donde V representa el número de vehículos que entran a la intersección en un año.
V= TPD(365)
Este índice se utiliza frecuentemente para medir las tasas de accidentes en intersecciones , y así con base en un índice de accidentalidad definido como peligroso, se pueden determinar los puntos críticos de accidentalidad de la ciudad.

## Slide 6
Índice de severidad en intersecciones:
Este índice tiene en cuenta la gravedad de los accidentes en términos de daños materiales, heridos y muertes, con respecto al número de vehículos que entran a la intersección. Se calcula como:
IS = (NADE x 1,000.000) / (TPD(365))
Donde: NADE es el número de accidentes por daños materiales, heridos y muertos, equivalentes en daños materiales. Esto es:
NADE = NAD + NAH(F1)+NAM(F2)
Donde: NAD = número de accidentes con daños materiales solamente
NAH = número de accidentes con heridos
NAM = número de accidentes con muertos
F1= Costo de AH/Costo de AD F2= Costo de AM/Costo de AD

## Slide 7
Ejemplos:
1. Para un año determinado, un país de 70000000 de habitantes tiene registrados 6360000 vehículos. Durante dicho año se presentaron 181260 accidentes con 73390 heridos y 8264 muertos.
Se desea determinar los índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad teniendo como base la población y el parque vehicular.
2. Para una intersección de alta accidentalidad, en un año particular, se reporta la siguiente información:
10500 vehículos como tránsito promedio diario servidor en toda la intersección.
40 accidentes: 32 con daños materiales, 6 con heridos y 2 con muertos.
Se estima que los costos de los accidentes con respecto al de los daños materiales son: 1,5 veces con heridos y 8,0 veces con muertos.
Se desea determinar el índice de severidad de la intersección.