## Slide 1: SUPERFICIE Y UBICACION EN LOS LOCALES Y PUESTOS DE TRABAJO.
Condiciones mínimas
3m de altura mínimo desde el piso al techo
2 m2 superficie por c/trabajador
6 m3 volumen por c/trabajador
Si fuera imposible: 2. 30 m de altura pero respetando cubicación por cada trabajador

## Slide 2: SUELOS, TECHOS Y PAREDES.
Pavimento homogéneo, liso y continúo, de material consistente, no deslizante
Techos y tumbados de resguardo. Paredes de fácil limpieza.
Techos y paredes enlucidos.

## Slide 3: PASILLOS.
Ancho adecuado. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente. No menor a 800 mm entre éstos.
Hornos, calderos o máquina con foco radiante de calor, se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la radiación, que como mínimo será de 1,50 m
Pasillos y galerías libres de obstáculos.

## Slide 4: RAMPAS PROVISIONALES.
600 mm de ancho, separados entre ellos de 400 mm: por uno o varios tableros unidos entre si, anclados firmemente a una parte sólida.
ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO.
Carga móvil no menor de 500 kg/m2, sin intersticios ni orificios, si los hubiera no > 14 mm. No > 2.70 m de altura, descansos internos 1.10 m. Escaleras al menos 900 mm de ancho y libres de obstáculos, inclinación 20 – 45°
Barandillas a sus lados libres, pasamanos. Escaleras de servicio 600 mm ancho, inclinación 60°

## Slide 5: ESCALERAS FIJAS DE SERVICIO DE MAQUINAS E INSTALACIONES.
Acero, hierro forjado, sólidamente adosadas
Alturas > de 7 m se instalarán plataformas de descanso con aros protectores o dispositivos anticaidas.
Los peldaños de la escalera no rebasarán el descanso superior
Los peldaños de la escalera no rebasarán el descanso superior

## Slide 6: ESCALERAS DE MANO.
Garantías de solidez, estabilidad, aislamiento, incombustión.
Largueros de una pieza, pintados con barniz
Precauciones:
Serán apoyadas en superficies planas, sólidas, antideslizantes
En postes se utilizará zamarras o apoyos de sujeción
Pesos NO > 20 kg
NO escaleras frente a una puerta
Alturas hasta 5 m , no para alturas mas de 7 m
Escaleras de mano deberán ser resguardadas en lugares secos

## Slide 7: PLATAFORMA DE TRABAJO.
Construídas de materiales sólidos y su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas fijas o móviles que soportarán. Ancho < 800 mm
Altura no mayor a 3 m, puntos de apoyo sólidos estables.
A más de 3 m se utilizarán barandillas, rodapiés y dispositivos de seguridad.

## Slide 8: ABERTURAS EN PISOS.
Pisos, escaleras, gradas, escotillas, protegidos con barandillas y rodapiés
ABERTURAS EN PAREDES.
Peligro de caída al exterior de más de 3 metros de altura, estarán protegidos por barandillas, rejas u otros resguardos que contemplen la protección hasta 900 milímetros sobre el piso. Resistir carga mínima de 100 kg

## Slide 9
BARANDILLAS Y RODAPIES
La altura de las barandillas será de 900 mm a partir del nivel del Piso.
PUERTAS Y SALIDAS.
Suficientes en número y anchura, de fácil y rápido acceso, ancho 1.20 m.
LIMPIEZA DE LOCALES.
Polvo: medios húmedos aspiración en seco, en horas no laborables.
Mayor limpieza en áreas de máquinas, libre de grasa, aceites.
Dotación de material y ropa adecuada para el personal de limpieza.
Los rodapiés tendrán una altura mínima de 200 mm sobre el nivel del piso y serán sólidamente fijados.
Ancho m = 0,006 x # de trabajadores usuarios.
Puertas que se abran al exterior. No mayor de 50m de c/puesto de trabajo.

## Slide 10: SERVICIOS PERMANENTES
Art. 35.- DORMITORIOS.
Iluminación natural adecuada, temperatura nocturna, paredes y pisos lavables, camas metálicas. Superficie 4m x 2,30 m.
Art 36 VIVIENDAS. Art 37 COMEDORES. Art 38 COCINAS
Condiciones de Habitabilidad.
Art 39 ABASTECIMIENTO DE AGUA
1 llave por c/50 trabajadores, evitar contaminación.
Comedores no alejados del lugar de trabajo, fácil limpieza, provistos y dotados utensilios, vasos, mesas, agua.
Campanas de ventilación, limpieza y almacenamiento de alimentos adecuada
Tratamiento del agua si no es potable y análisis periódicos.

## Slide 11
VESTUARIOS
Vestidores, armarios con llave. Armarios dobles.
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Excusados 1/25 V 1/15 M.
Lavabos 1/10 trab.
SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
25 o más trabajadores.
.
SERVICIO MÉDICO Y TRASLADO DE ENFERMOS.

## Slide 12: MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FISICOS, QUIMICOS Y BIOLOGICOS
CALOR
Materiales aislantes para reducir efecto de calor, materiales reflectantes y absorbentes de calor.
RUIDOS Y VIBRACIONES
Máquinas que producen ruidos y vibraciones serán aisladas, no adosadas a paredes ni columnas.
Límite máximo sonoro 85 decibeles. 85 (90 -4), (95- 2), (100- 1), (110 -025), (115 0125)
VENTILACIÓN TEMPERATURA Y HUMEDAD
Riesgos físicos químicos y biológicos evitar su generación, emisión y ventilación.
Suministro de aire fresco 30 m3, renovación total de aire 6 veces/h
Regulación de carga de trabajo según temperatura globo y Bulbo húmedo.

## Slide 13
100 luxes: fabricación hierro acero, textiles, máquinas, calderos,
1000 Luxes: Trabajo con colores, relojería. Inspección delicada
20 Luxes Pasillos, patios y lugares de paso.
ILUMINACIÓN NIVELES MINIMOS

## Slide 14: ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Combinará la iluminación general con otro local adaptada al labor q se realice
ILUMINACIÓN DE EMERGECIA
Intensidad mínima por una hora para detectar partes importantes y peligrosas de instalación.
Evitar deslumbramientos. Pantallas o reflectores, evitar reflejos o imágenes. Iluminación antideflagrante.

## Slide 15: MICROONDAS EXPOSICIONES PERMITIDAS
RADIACIONES INFRARROJAS UV IONIZANTES
Apantallamiento de fuente de radiación.
Protección personal
No < edad ni gestantes
Informar sobre riesgos. Revisión periódica de equipos, exámenes médicos.
100 (MHz) y 100 (GHz) se regulará el tiempo de exposición con respecto a la densidad de potencia de la radiación
11 dp miliv/cm2 – 50 min/h.
15 - 27
25 - 10

## Slide 16: SUSTANCIAS CORROSIVAS TÓXICAS E IRRITANTES
Información y precaución a los trabajadores, señalización (alarma). Actuar sobre fuente de emisión, modificar condiciones generales y EPP.
Ventilación localizada y ventilación general. Y reducción de exposición.
RIESGOS BIOLÓGICOS
Medidas higiene personal y de puestos de trabajo, EPP, Inmunización.