## Slide 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ASIGNATURA:
FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DOCENTE:
DENNIS GABRIEL CUADRADO

## Slide 2: FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO
  ¿Qué es la Factibilidad Técnica?
La Factibilidad Técnica evalúa si un proyecto puede ser realizado técnicamente con los recursos, tecnologías, conocimientos y condiciones disponibles.
La evaluación de factibilidad técnica se basa en:

## Slide 3: Factibilidad técnica
La constructibilidad del diseño.
El cumplimiento normativo.
La disponibilidad de recursos técnicos.
La coherencia del diseño preliminar con la realidad del sitio.

## Slide 4
Disponibilidad de materiales en la región.
Tecnologías de construcción adecuadas y aplicables.
Capacitación del personal técnico y de obra.
Condiciones geográficas y climáticas del sitio.
Accesibilidad y logística (transporte de materiales y equipos).
Normativa vigente que debe ser cumplida.
Riesgos técnicos que puedan afectar la ejecución.

## Slide 5: Ejemplo
Construcción de un puente colgante en una zona rural de Ecuador, se debe comprobar que existan las grúas necesarias, acero de calidad adecuada, ingenieros especialistas, caminos de acceso y permisos correspondientes.

## Slide 7: Constructibilidad
¿Qué es?
La constructibilidad es la facilidad y eficiencia con la que un proyecto puede ser construido. Busca optimizar el diseño para que sea económico, seguro y práctico durante la construcción.

## Slide 8
Aspectos clave:
Simplicidad del diseño: Evitar detalles muy complicados o innecesarios.
Accesibilidad al sitio: Transporte de materiales y maquinaria.
Secuencia constructiva clara y lógica.
Disponibilidad de materiales y tecnología para el tipo de obra.

## Slide 9: Ejemplo:
Edificio de oficinas en Quito: Diseñar una estructura de concreto armado modular que permita el encofrado repetitivo en cada piso, reduciendo costos y tiempo.

## Slide 11
Puente vehicular sobre el río Chiche: Planificar pilotes prefabricados y superestructura de vigas pretensadas que se puedan montar rápidamente usando grúas estándar disponibles en la región.

## Slide 13: Normativas
¿Qué son?
Son los requisitos legales y técnicos que deben cumplir todos los proyectos para garantizar seguridad, calidad y sostenibilidad.
En Ecuador, los principales documentos normativos son:

## Slide 14
NEC (Normas Ecuatorianas de Construcción):
Diseño sísmico, hormigón estructural, acero estructural, viento, cargas mínimas.

## Slide 15
Estas normas son obligatorias a nivel nacional y regulan el diseño, seguridad y funcionamiento de edificaciones. Las más relevantes para viviendas son:

## Slide 16
NEC-SE (Seguridad Estructural): Incluye NEC-SE-DS (Diseño Sismo Resistente),
NEC-SE-C (Concreto armado)
NEC-SE-A (Acero estructural). Regulan el comportamiento estructural frente a cargas y sismos.

## Slide 17
NEC-M (Mecánica de Suelos): Obliga a realizar estudios geotécnicos y define los tipos de cimentación según las condiciones del suelo.
NEC-HS (Habitabilidad y Salubridad): Establece dimensiones mínimas de espacios, ventilación, iluminación y condiciones higiénicas.

## Slide 18
NEC-E (Instalaciones Eléctricas): Regula el diseño y ejecución de instalaciones eléctricas internas en edificaciones.
NEC-HS-ISH (Instalaciones Sanitarias e Hidrosanitarias): Define los requisitos para sistemas de agua potable, aguas residuales y pluviales.
NEC-PI (Protección contra Incendios): Establece medidas mínimas de seguridad contra incendios en edificaciones.

## Slide 19
Normas INEN:
Calidad de materiales: cementos, aceros, agregados, etc.

## Slide 20
INEN 084: Ladrillos de arcilla cocida para muros.
INEN 085: Bloques de hormigón para muros.
INEN 3066: Cemento Portland – Requisitos.

## Slide 21
INEN 1525: Hormigón. Muestreo y ensayos de resistencia a compresión.
INEN 1571: Agregado fino y grueso – Ensayo de granulometría.
INEN 695: Agua para mezcla de concreto – Requisitos.

## Slide 22
INEN 2161: Barras de acero para refuerzo de concreto.
INEN 2162: Ensayos de tracción y doblado de acero de refuerzo.

## Slide 23
INEN 497: Tuberías de PVC para instalaciones sanitarias.
INEN 1283: Accesorios de PVC para agua potable.
INEN 2055-1: Instalaciones eléctricas en edificaciones – Reglas generales.
INEN 2229: Conductores eléctricos aislados para instalaciones fijas.

## Slide 24
Ordenanzas Municipales:
Uso de suelo, alturas permitidas, retiros, densidades, impacto ambiental.

## Slide 25
Ordenanza Nro. 016-2023: Actualización del Código Urbano de Riobamba: regula uso del suelo, zonificación, altura, retiros, etc.
Ordenanza Nro. 021-2023: Reconocimiento de Edificaciones No Autorizadas: permite legalización de edificaciones bajo ciertas condiciones.

## Slide 26
Ordenanza Nro. 005-2023: Regularización de Asentamientos Humanos Consolidados: facilita acceso a servicios básicos.
Ordenanza Nro. 009-2024: Actualización del PDOT: orienta la planificación territorial y urbana del cantón.
Ordenanza Nro. 012-2022: Creación de la Empresa Pública Municipal de Urbanización y Vivienda (EP-MUVIR).

## Slide 27: Ejemplo:
Edificio en Guayaquil:
Debe cumplir la NEC-SE-DS para resistencia sísmica, especialmente en una zona de alta amenaza sísmica como la costa.

## Slide 29
¿Qué implica?
Significa evaluar si existen los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para construir el proyecto, de manera local o accesible en tiempo y costo razonable.
Disponibilidad de recursos técnicos

## Slide 30: Incluye:
Mano de obra calificada: ingenieros, técnicos, operarios.
Equipos de construcción: grúas, excavadoras, encofrados especiales.
Materiales locales: cemento, acero, agregados.
Tecnologías constructivas: prefabricados, postensado, maquinaria pesada.

## Slide 31: Ejemplo:
Torres de apartamentos en Cuenca:
Disponibilidad de concreto de alta resistencia (f 'c=400 kg/cm²) producido localmente para columnas principales.

## Slide 33
Puente colgante en Napo: Verificar si se cuenta con técnicos en instalación de cables tensados y acceso a cables de acero certificados.

## Slide 35: Diseño preliminar del proyecto
¿Qué es?
Es la propuesta inicial de cómo será el proyecto, en términos generales, sin detallar cada elemento, pero sí considerando:

## Slide 36
Tipología estructural adecuada (edificio de concreto, puente de acero, etc.).
Adaptación al terreno y entorno.
Sostenibilidad y eficiencia.
Previsión de etapas constructivas.

## Slide 37
El diseño preliminar debe ser factible técnicamente, es decir, construible, normativamente correcto y acorde a los recursos disponibles.

## Slide 38
Puente de viga cajón sobre quebrada en Imbabura:
Diseño preliminar usando viga cajón prefabricada para permitir montaje rápido, evitando construcción de encofrados costosos sobre la quebrada.

## Slide 41: TALLER EN CLASES:
Evaluación de la Factibilidad Técnica de un Proyecto (Edificio o Puente)
Indicaciones:
Seleccionar un proyecto sencillo:
  Un edificio (hasta 10 pisos) o
  Un puente (vehicular o peatonal).
Desarrollar un documento donde expliquen:
  Constructibilidad: ¿El proyecto es fácil de construir? ¿Por qué?
  Normativas aplicables: ¿Qué normas ecuatorianas deben cumplir?
  Disponibilidad de recursos técnicos: ¿Se cuenta con materiales, maquinaria y mano de obra local?
  Diseño preliminar: ¿Qué tipo de estructura utilizarían? (Ejemplo: concreto armado, acero, prefabricado).
El trabajo debe ser conciso, técnico y bien organizado.

## Slide 42: Ejemplo inicial:
"Proyecto: Edificio de 8 pisos en Ibarra. Constructibilidad: Alta. Normativas: NEC-SE-DS, NEC-SE-HM. Recursos: Concreto normal, grúas telescópicas locales. Diseño preliminar: Estructura aporticada de concreto con fundaciones profundas."